## Slide 1
OmniNav：快慢系统的接口
以子目标坐标衔接全局规划与局部执行
快慢系统通过子目标坐标协作
慢系统确定下一探索点或目标位置。
快系统把子目标转换为连续航点。
快慢系统共享 VLM 参数
01
理解任务与当前状态
读取目标、当前与历史图像、位姿
及探索前沿，判断目标是否出现。
02
选择接口与子目标
未见目标选前沿，已见目标选位置。
慢系统将坐标以 Point-Goal 传给快系统。
03
执行专门模块
快系统结合子目标和近期观测，
生成未来5个连续航点，由控制器执行。
04
接收执行反馈
移动后更新图像、位姿与探索状态。
到达子目标或需重规划时，再选下一处。
来源：OmniNav，图1（PDF第4页）及第3节
05
Notes: OmniNav是分层与模块化协作的一种实现。第一步，读取导航目标、当前图像、带位姿的历史图像及地图前沿，形成任务与环境状态。完整慢系统另外依赖深度与里程计构图。第二步，慢系统在目标尚未出现时选择值得探索的前沿，目标已在当前或历史观测中出现时确定目标位置；以空间坐标作为Point-Goal接口传给快系统。第三步，快系统结合子目标、当前及近期视觉观测，由连续策略头生成未来5个航点，底层控制器负责实际移动。图中标作Diffusion Policy Head，正文实现采用Flow Matching。第四步，执行后更新图像、位姿、地图与探索状态，快系统滚动调整局部航点，到达子目标或需要重规划时重新进行高层选择。快慢系统共享VLM参数，分层指职责与决策尺度，不意味着两个完全独立训练的大模型。
例如寻找洗碗机：先判断当前和历史是否看见目标，未见则选择厨房方向的探索前沿，快系统生成局部航点；获得洗碗机的新观察后，将子目标更新为目标位置并继续接近。
来源：05_视觉语言动作决策与视频记忆/read-OmniNav.md；OmniNav §3，Fig.1，式(1)–(4)。