## Slide 1
一级分支总览
02
方法论文
系统组织架构
6 篇
TANGO
SuperNav
OmniNav
D3D-VLP
Uni-NaVid
MTU3D
环境表征
2 篇
MSGNav
SoftNav
历史记忆
2 篇
AstraNav-Memory
JanusVLN
探索与目标搜索
2 篇
VLFM
OpenFrontier
导航策略
训练与优化
2 篇
OVSegDT
CompassNav
另列数据集与评测基准：HM3D Semantics、HM3D-OVON、GOAT-Bench、SG3D / SG-LLM
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
HM3D-OVON-Papers
├── 方法论文
│ ├── 系统组织架构
│ │ ├── TANGO【训练：无需新增导航专项训练】
│ │ ├── SuperNav【训练：主模型与几何执行器无需；可选学习式执行器的 GPU 配置未报告】
│ │ ├── OmniNav【训练：阶段1 96×H20，120小时；阶段2 64×H20，48小时】
│ │ ├── D3D-VLP【训练：4×RTX 6000 Ada，约14天】
│ │ ├── Uni-NaVid【训练：40×H800，约35小时】
│ │ └── MTU3D【训练：4×A100；约164 GPU·小时】
│ ├── 环境表征
│ │ ├── MSGNav【训练：无需新增导航专项训练】
│ │ └── SoftNav【训练：1×RTX 4090；时长未报告】
│ ├── 历史记忆
│ │ ├── AstraNav-Memory【训练：32×H20；时长未报告】
│ │ └── JanusVLN【训练：64×H20，约31小时；阅读笔记转引作者答复】
│ ├── 探索与目标搜索
│ │ ├── VLFM【训练：无需新增导航专项训练】
│ │ └── OpenFrontier【训练：无需新增导航专项训练】
│ └── 导航策略训练与优化
│ ├── OVSegDT【训练：2×A100；约2.15亿环境步，时长未报告】
│ └── CompassNav【训练：SFT 8×A800，约12小时；RFT 8×H200，约56.7小时（估算）】
└── 数据集与评测基准
├── HM3D Semantics【训练：数据集本身不适用；导航基线另计】
├── HM3D-OVON【训练：按各基线分别统计】
├── GOAT-Bench【训练：按各基线分别统计】
└── SG3D / SG-LLM【训练：按 SG-LLM 等基线分别统计】

## Slide 2
系统组织架构：方法与领先结果
03
核心问题：高层任务意图怎样转成可执行动作
主要方法
已收录主结果概览（%）
程序与工具编排
TANGO、SuperNav
工具调用与执行反馈
快慢系统协作
OmniNav
子目标规划与连续航点
统一任务与决策
D3D-VLP、MTU3D等
统一规划、定位或任务接口
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR | SPL
HM3D-OVON / Val-Unseen | OmniNav | 59.2 | 33.2
GOAT-Bench / Val-Unseen | MTU3D | 47.2 | 27.7
R2R-CE / Val-Unseen | OmniNav | 69.5 | 66.1
RxR-CE / Val-Unseen | OmniNav | 73.6 | 62
SG3D-Nav / 子任务与整任务 | D3D-VLP | 33.7 s 13.8 t | 21.6
OVON / 120子集，0.25 m | SuperNav* | 71.67 | 45.79
* SuperNav为GPT-6 Astra模型替换配置，子集协议单列。s/t分别为子任务／整任务SR。其余benchmark见后续3页。
SR：成功率。SPL：按路径长度加权的成功率。范围仅限已收录论文，完整协议与来源见备注
Notes: 本方向关注模块的职责划分、任务接口及执行反馈。程序编排、快慢系统和统一决策是当前文献集合中的不同组织方式。OmniNav只代表其中的快慢协作路线，不能用它概括整个分支。统一建模内部也有区别：D3D-VLP联合规划、三维定位与导航，Uni-NaVid统一多任务视频输入和动作输出，MTU3D将目标对象和探索前沿统一为候选查询打分。分类按主要贡献归纳，各分支允许共享组件。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\read-Tango.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\read-SuperNav.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\read-D3D.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\read-UniNavid.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\read-MTU.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，第3节
新增性能数据说明：常规主表的OVON、GOAT和VLN分别显示该方向较高的报告值。SuperNav子集与距离定义不同，不能和常规OVON行作严格排名。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
arch_omni_U: OmniNav，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=59.2%，SPL=33.2%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：慢系统+CoT；RGB-D与里程计；1 m口径。
arch_mtu_goat_U: MTU3D，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=47.2%，SPL=27.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2025_ICCV_MTU3D_Move_to_Understand_a_3D_Scene.pdf，PDF第7页，Table 5。协议：跨子任务记忆。
arch_omni_r2r: OmniNav，R2R-CE / Val-Unseen，SR=69.5%，SPL=66.1%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：三视角快系统；不使用慢系统。
arch_omni_rxr: OmniNav，RxR-CE / Val-Unseen，SR=73.6%，SPL=62%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：三视角快系统；不使用慢系统。
arch_d3d_sg3d: D3D-VLP，SG3D-Nav / 导航任务，SR=33.7%，SPL=21.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_D3D-VLP.pdf，PDF第7页，Table 3。协议：给定GT计划；s-SR=33.7；t-SR=13.8。
super_astra025: SuperNav，HM3D-OVON / 120子集，0.25 m；模型替换，SR=71.67%，SPL=45.79%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第8页，Table 3。协议：GPT-6 Astra medium；模型配置变体，不混入主结果排行。原SPL乘100转换为百分制

## Slide 3
系统组织架构：目标导航结果
04
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR % | SPL %
HM3D-OVON / Val-Seen | OmniNav | 56.1 | 30
HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms | OmniNav | 68.6 | 38.8
HM3D-OVON / Val-Unseen | OmniNav | 59.2 | 33.2
GOAT-Bench / Val-Seen | MTU3D | 52.2 | 30.5
GOAT-Bench / Val-Seen-Synonyms | MTU3D | 48.4 | 30.3
GOAT-Bench / Val-Unseen | MTU3D | 47.2 | 27.7
HM3D ObjectNav / Val | Uni-NaVid | 73.7 | 37.1
OmniNav为慢系统+CoT；MTU3D使用RGB-D与位姿；Uni-NaVid为单RGB。训练与传感器条件未统一。
来源：OmniNav 表2；MTU3D 表5；Uni-NaVid 表IV
Notes: 新增性能数据说明：
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
arch_omni_S: OmniNav，HM3D-OVON / Val-Seen，SR=56.1%，SPL=30%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：慢系统+CoT；RGB-D与里程计；1 m口径。
arch_omni_Y: OmniNav，HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms，SR=68.6%，SPL=38.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：慢系统+CoT；RGB-D与里程计；1 m口径。
arch_omni_U: OmniNav，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=59.2%，SPL=33.2%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：慢系统+CoT；RGB-D与里程计；1 m口径。
arch_mtu_goat_S: MTU3D，GOAT-Bench / Val-Seen，SR=52.2%，SPL=30.5%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2025_ICCV_MTU3D_Move_to_Understand_a_3D_Scene.pdf，PDF第7页，Table 5。协议：跨子任务记忆。
arch_mtu_goat_Y: MTU3D，GOAT-Bench / Val-Seen-Synonyms，SR=48.4%，SPL=30.3%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2025_ICCV_MTU3D_Move_to_Understand_a_3D_Scene.pdf，PDF第7页，Table 5。协议：跨子任务记忆。
arch_mtu_goat_U: MTU3D，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=47.2%，SPL=27.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2025_ICCV_MTU3D_Move_to_Understand_a_3D_Scene.pdf，PDF第7页，Table 5。协议：跨子任务记忆。
arch_uni_obj: Uni-NaVid，HM3D ObjectNav / Val，SR=73.7%，SPL=37.1%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2025_RSS_Uni-NaVid.pdf，PDF第8页，Table IV。协议：原论文验证集；单RGB；与SuperNav重评协议分列。

## Slide 4
系统组织架构：指令与顺序任务结果
05
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR % | SPL %
R2R-CE / Val-Unseen | OmniNav | 69.5 | 66.1
RxR-CE / Val-Unseen | OmniNav | 73.6 | 62
REVERIE-CE / 论文验证设置 | D3D-VLP | 47.5 | 34.7
NavRAG-CE / 论文验证设置 | D3D-VLP | 31.1 | 23.9
SG3D-Nav / 导航任务 | D3D-VLP | 33.7 s / 13.8 t | 21.6
自建人物跟随 / 默认验证配置 | Uni-NaVid | 61.21 | —
其他评测采用不同指标：CityWalker使用MAOE，问答任务使用ACC、Score或LLM-SR／LLM-SPL，均不充当导航SR／SPL。
来源：OmniNav 表1；D3D-VLP 表2–3；Uni-NaVid 表VII。—表示未报告SPL
Notes: OmniNav是三视角快系统。D3D-VLP的SG3D给定真实计划文本，表中SR分子任务和整任务，SPL取原导航统计。Uni-NaVid人物跟随无SPL。非导航评测包括：TANGO OpenEQA Score=37.2±1.8；MTU3D辅助GPT-4o的A-EQA LLM-SR=51.1、LLM-SPL=42.6；Uni-NaVid MP3D-EQA自主导航ACC=47.3。OmniNav CityWalker MAOE=11.53%。这些指标不能替代普通导航SR/SPL。
新增性能数据说明：OmniNav是三视角快系统。D3D-VLP的SG3D给定真实计划文本，表中SR分子任务和整任务，SPL取原导航统计。Uni-NaVid人物跟随无SPL。非导航评测包括：TANGO OpenEQA Score=37.2±1.8；MTU3D辅助GPT-4o的A-EQA LLM-SR=51.1、LLM-SPL=42.6；Uni-NaVid MP3D-EQA自主导航ACC=47.3。OmniNav CityWalker MAOE=11.53%。这些指标不能替代普通导航SR/SPL。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
arch_omni_r2r: OmniNav，R2R-CE / Val-Unseen，SR=69.5%，SPL=66.1%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：三视角快系统；不使用慢系统。
arch_omni_rxr: OmniNav，RxR-CE / Val-Unseen，SR=73.6%，SPL=62%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：三视角快系统；不使用慢系统。
arch_d3d_reverie: D3D-VLP，REVERIE-CE / 论文验证设置，SR=47.5%，SPL=34.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_D3D-VLP.pdf，PDF第7页，Table 2。协议：单摄像头RGB-D流与位姿。
arch_d3d_navrag: D3D-VLP，NavRAG-CE / 论文验证设置，SR=31.1%，SPL=23.9%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_D3D-VLP.pdf，PDF第7页，Table 2。协议：单摄像头RGB-D流与位姿。
arch_d3d_sg3d: D3D-VLP，SG3D-Nav / 导航任务，SR=33.7%，SPL=21.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_D3D-VLP.pdf，PDF第7页，Table 3。协议：给定GT计划；s-SR=33.7；t-SR=13.8。
arch_uni_follow: Uni-NaVid，自建人物跟随 / 默认验证配置，SR=61.21%，SPL=未报告%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2025_RSS_Uni-NaVid.pdf，PDF第9页，Table VII。协议：无SPL；FR=71.93%，CR=2.07%。

## Slide 5
SuperNav：子集、阈值与自建任务
06
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR % | SPL %
OVON / Val-Unseen，120子集，0.25 m | Geo，主模型 | 68.33 | 38.37
OVON / Val-Unseen，120子集，1 m | Geo，主模型 | 73.33 | 41.05
OVON / 120子集，0.25 m | GPT-6 Astra* | 71.67 | 45.79
OVON / 120子集，1 m | GPT-6 Astra* | 79.17 | 49.74
HM3Dv2 / 1000 episodes，0.2 m | Geo，主模型 | 80.3 | 33.38
HM3Dv2 / 1000 episodes，1 m | Geo，主模型 | 86.5 | 36.38
Habitat-GS / 单目标，150 tasks | Geo，主模型 | 78 | 41.27
Habitat-GS / 顺序多目标，150 tasks | Geo，主模型 | 34 | 13.88
Demand-Bench / 改编协议，200 tasks | Geo，主模型 | 59.5 | 18.01
* 模型替换配置。主模型为GPT-5.6 Terra high。SPL已乘100；视点距离、子集与改编任务不与其他协议混排。
来源：SuperNav 表1–3。Geo表示几何执行器；严格距离定义见原论文附录B
Notes: 新增性能数据说明：
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
super_ovon025: SuperNav，HM3D-OVON / Val-Unseen 120子集，0.25 m，SR=68.33%，SPL=38.37%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：Geo执行器；GPT-5.6 Terra high；到目标视点的测地距离。原SPL乘100转换为百分制
super_ovon1: SuperNav，HM3D-OVON / Val-Unseen 120子集，1 m，SR=73.33%，SPL=41.05%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：Geo执行器；GPT-5.6 Terra high；到目标视点的测地距离。原SPL乘100转换为百分制
super_astra025: SuperNav，HM3D-OVON / 120子集，0.25 m；模型替换，SR=71.67%，SPL=45.79%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第8页，Table 3。协议：GPT-6 Astra medium；模型配置变体，不混入主结果排行。原SPL乘100转换为百分制
super_astra1: SuperNav，HM3D-OVON / 120子集，1 m；模型替换，SR=79.17%，SPL=49.74%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第8页，Table 3。协议：GPT-6 Astra medium；模型配置变体，不混入主结果排行。原SPL乘100转换为百分制
super_hm302: SuperNav，HM3Dv2 ObjectNav / 1000 episodes，0.2 m，SR=80.3%，SPL=33.38%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：Geo执行器；到目标视点测地距离。原SPL乘100转换为百分制
super_hm31: SuperNav，HM3Dv2 ObjectNav / 1000 episodes，1 m，SR=86.5%，SPL=36.38%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：Geo执行器；到目标视点测地距离。原SPL乘100转换为百分制
super_single: SuperNav，Habitat-GS / InteriorGS / 单目标，150 tasks，SR=78%，SPL=41.27%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第6页，Table 1。协议：Geo执行器；距合格目标视点<1 m，需STOP。原SPL乘100转换为百分制
super_multi: SuperNav，Habitat-GS / InteriorGS / 顺序多目标，150 tasks，SR=34%，SPL=13.88%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第6页，Table 1。协议：Geo执行器；2–5目标全部成功，需STOP。原SPL乘100转换为百分制
super_demand: SuperNav，Demand-Bench / AI2-THOR / 需求驱动，200 tasks，SR=59.5%，SPL=18.01%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\03_大模型规划与工具调用\SuperNav.pdf，PDF第6页，Table 1。协议：改编协议；进入顺序2 m包围盒区域，需STOP。原SPL乘100转换为百分制

## Slide 6
OmniNav：快慢系统的接口
07
慢系统给出子目标，快系统生成连续航点，并根据新观测更新局部移动。
来源：OmniNav，图1（PDF第4页）
Notes: 读图先看左侧输入接口，再看右上角快系统，最后看底部的慢系统。快慢系统共享Qwen2.5-VL-3B参数，区别主要是输入和职责。慢系统使用占据地图得到的前沿、历史图像及位姿：未见目标时选择探索子目标，已在当前或历史观测中见到目标时预测目标位置。快系统利用视觉上下文和子目标，通过Flow Matching策略头一次生成未来5个连续航点，并随着新图像到来滚动更新。航点包含位置、朝向及到达标记。完整慢系统需要深度和里程计构图。原图中“Diffusion Policy Head”是概览标记，正文详细实现采用Flow Matching。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，PDF第4页，图1；第3节，PDF第3–5页

## Slide 7
环境表征：方法与领先结果
09
核心问题：把跨视角观测转成可查询、可决策的环境状态
主要方法
已收录主结果概览（%）
MSGNav：显式场景图
物体节点保留空间属性
图边保留共同观测图像
SoftNav：连续特征接口
三维物体与前沿的特征
映射为VLM的soft tokens
SR与SPL需要同时看
GOAT较高SR来自SoftNav
较高SPL来自MSGNav
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR | SPL
HM3D-OVON Val-Unseen，0.25 m | SoftNav | 66.7 | 25.7
GOAT-Bench / Val-Unseen | SoftNav（SR较高） | 64.2 | 24.7
GOAT-Bench / Val-Unseen | MSGNav（SPL较高） | 52 | 29.6
HM3D-ObjNav / Val | MSGNav | 74.1 | 33.4
SG3D / 子任务与整任务 | SoftNav | 47.2 s 16.6 t | 14.7
GOAT两篇使用不同评测规模，报告值并列展示，不作严格排名。各划分与SG3D完整结果见后续2页。
SR：成功率。SPL：按路径长度加权的成功率。范围仅限已收录论文，完整协议与来源见备注
Notes: 环境表征回答的是模型可以访问什么状态，以及状态用什么形式表示。MSGNav将对象、位置、房间属性以及共同观察对象的图像组织成多模态三维场景图，供视觉语言推理查询。SoftNav则将三维物体和前沿的连续特征，经MLP映射到VLM的嵌入空间形成soft tokens，和压缩视觉历史、文字目标联合处理。soft token是实体特征向量，不是把三维坐标改写成文字。两者都使用RGB-D与位姿，也包含历史或探索后端，但这里依据主要的信息组织与输入接口贡献归类。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，第3.2–3.3节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\read-SoftNav.md
新增性能数据说明：SoftNav GOAT每划分30 episodes，MSGNav GOAT为360 episodes / 2669子任务。两套子集不能当成统一排行榜。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
env_soft_ovon_U: SoftNav，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=66.7%，SPL=25.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table II。协议：每划分120 episodes；0.25 m；RGB-D+位姿。
env_soft_goat_U: SoftNav，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=64.2%，SPL=24.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table III。协议：每划分30 episodes；0.25 m；OVON策略零样本迁移。
env_msg_goat: MSGNav，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=52%，SPL=29.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，PDF第7页，Table 1。协议：360 episodes / 2669子任务；0.25 m；与SoftNav子集不同。
env_msg_hm3d: MSGNav，HM3D-ObjNav / Val，6类别，SR=74.1%，SPL=33.4%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，PDF第7页，Table 2。协议：1000 episodes；1 m；RGB-D+位姿。
env_soft_sg3d: SoftNav，SG3D / 338 episodes / 1351子任务，SR=47.2%，SPL=14.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table IV。协议：s-SR=47.2；t-SR=16.6。

## Slide 8
环境表征：OVON与ObjectNav结果
10
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR % | SPL %
HM3D-OVON / Val-Seen | SoftNav | 74.2 | 33.9
HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms | SoftNav | 68.3 | 28.6
HM3D-OVON / Val-Unseen | SoftNav | 66.7 | 25.7
HM3D-ObjNav / Val，6类别 | MSGNav | 74.1 | 33.4
SoftNav：每划分120 episodes、0.25 m。MSGNav：HM3D-ObjNav为1000 episodes、1 m。两者属于不同任务设置。
来源：SoftNav 表II；MSGNav 表2
Notes: 本表给出本分支已报告的最优主结果。MSGNav的OVON补充材料在阅读笔记中转引Seen=48.3/27.0，本次未重新获取补充PDF，因此不以该转引值参与新表排名。不能使用旧arXiv版的HM3D-OVON结果替换CVPR版结果。
新增性能数据说明：本表给出本分支已报告的最优主结果。MSGNav的OVON补充材料在阅读笔记中转引Seen=48.3/27.0，本次未重新获取补充PDF，因此不以该转引值参与新表排名。不能使用旧arXiv版的HM3D-OVON结果替换CVPR版结果。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
env_soft_ovon_S: SoftNav，HM3D-OVON / Val-Seen，SR=74.2%，SPL=33.9%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table II。协议：每划分120 episodes；0.25 m；RGB-D+位姿。
env_soft_ovon_Y: SoftNav，HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms，SR=68.3%，SPL=28.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table II。协议：每划分120 episodes；0.25 m；RGB-D+位姿。
env_soft_ovon_U: SoftNav，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=66.7%，SPL=25.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table II。协议：每划分120 episodes；0.25 m；RGB-D+位姿。
env_msg_hm3d: MSGNav，HM3D-ObjNav / Val，6类别，SR=74.1%，SPL=33.4%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，PDF第7页，Table 2。协议：1000 episodes；1 m；RGB-D+位姿。

## Slide 9
环境表征：GOAT与SG3D结果
11
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR % | SPL %
GOAT-Bench / Val-Seen | SoftNav | 67.2 | 29
GOAT-Bench / Val-Seen-Synonyms | SoftNav | 63.2 | 25.8
GOAT-Bench / Val-Unseen | SoftNav | 64.2 | 24.7
GOAT-Bench / Val-Unseen | MSGNav | 52 | 29.6
SG3D / 338 episodes / 1351子任务 | SoftNav | 47.2 s / 16.6 t | 14.7
SoftNav的GOAT每划分30 episodes，MSGNav为360 episodes。SG3D的s/t分别表示子任务／整任务SR。
来源：SoftNav 表III–IV；MSGNav 表1。SPL最高报告值与SR最高报告值分别保留
Notes: 新增性能数据说明：
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
env_soft_goat_S: SoftNav，GOAT-Bench / Val-Seen，SR=67.2%，SPL=29%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table III。协议：每划分30 episodes；0.25 m；OVON策略零样本迁移。
env_soft_goat_Y: SoftNav，GOAT-Bench / Val-Seen-Synonyms，SR=63.2%，SPL=25.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table III。协议：每划分30 episodes；0.25 m；OVON策略零样本迁移。
env_soft_goat_U: SoftNav，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=64.2%，SPL=24.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table III。协议：每划分30 episodes；0.25 m；OVON策略零样本迁移。
env_msg_goat: MSGNav，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=52%，SPL=29.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，PDF第7页，Table 1。协议：360 episodes / 2669子任务；0.25 m；与SoftNav子集不同。
env_soft_sg3d: SoftNav，SG3D / 338 episodes / 1351子任务，SR=47.2%，SPL=14.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2607.14586v1.pdf，PDF第5页，Table IV。协议：s-SR=47.2；t-SR=16.6。

## Slide 10
MSGNav：三维场景图怎样用于导航
12
物体节点保留空间属性，图边保留共同观测的图像证据
KSS筛选子图，AVU更新词汇，CLR读取决策反馈，VVD选择终点观察位置。
来源：MSGNav，图3（PDF第4页）
Notes: 图左说明表示构建：通过检测、分割和视觉编码得到对象，结合深度与位姿跨帧匹配对象并融合属性。图的边保存邻近对象对共同出现的RGB-D图像，不应把它简单理解成语言模型生成的关系文本。右侧四个模块依次用于降低查询成本、扩充词汇、利用决策反馈以及选择最终观察位置。KSS先压缩为邻接信息，再选择相关对象并用贪心图像覆盖保留关键证据。AVU由图像证据发现预设词表外的对象名称。CLR记录历史决策与反馈。VVD在目标附近选择可见率更高的可通行位置。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，PDF第4页，图3；第3.2–3.3节

## Slide 11
MSGNav：目标定位后的视角选择
13
定位物体之后，还要选择能清楚看见目标的可通行位置。
左：只靠距离可能停在较差视角
右：采样候选位置并计算目标可见率
KSS：选择相关证据
相关物体筛选后，以较少图像覆盖关键关系，平均约4张图像／查询。
AVU 与 CLR：修正决策
利用原始视觉证据更新对象词汇，结合过去的决策与反馈再次推理。
VVD：选择观察位置
对目标周围的可通行位置计算可见率，选取遮挡较少的位置。
来源：MSGNav 图4、第3.3节。依赖RGB-D与位姿，感知和VLM推理成本另计
Notes: 左图展示目标是镜子时的最后一段导航。仅选择离物体最近的可通行点可能视野不好，或者物体遮挡严重。VVD围绕物体采样可通行位置，根据场景点云判断各位置到目标点云的可见率，再选择得分更高的观察位置。这说明表征必须保留足以支持后续动作选择的空间与视觉证据。图中数值是该示意中的可见率，不是导航成功率。KSS在论文中平均每次查询约4张图，并报告较完整输入减少超过95%的token成本，这不是所有场景的固定上限。该系统无需新增导航专项训练，但依赖感知模型、稳定的深度与位姿，以及VLM推理服务。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，PDF第5页，第3.3.1节；PDF第6页，图4和第3.3.4节

## Slide 12
历史记忆：方法与领先结果
14
核心问题：有限上下文中，怎样利用过去看见的环境
主要方法
已收录主结果概览（%）
AstraNav-Memory
减少每帧视觉tokens
读取长期图像与位姿
JanusVLN
分离语义与空间特征
使用历史窗口与缓存
两个任务组分别比较
目标搜索：OVON、GOAT
指令跟随：R2R、RxR
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR | SPL
HM3D-OVON / Val-Unseen | AstraNav-Memory | 62.5 | 34.9
GOAT-Bench / Val-Unseen | AstraNav-Memory | 62.7 | 56.9
R2R-CE / Val-Unseen | JanusVLN | 60.5 | 56.8
RxR-CE / Val-Unseen | JanusVLN | 56.2 | 47.5
AstraNav采用论文1 m判据；Janus为额外数据版、单RGB。三个Seen／Synonyms／Unseen划分见下一页。
SR：成功率。SPL：按路径长度加权的成功率。范围仅限已收录论文，完整协议与来源见备注
Notes: 历史记忆关注信息如何跨时间保留，以及新观测到来后怎样更新和读取。AstraNav-Memory主要降低每帧的视觉token数量，使同样预算下可以纳入更长的图像与位姿序列。JanusVLN将语义和几何拆成两路隐式特征，几何分支借助VGGT历史KV逐步更新，缓存保留最初8帧与最近48帧。需要区分论文架构和公开评测实现：后者每步重新输入采样的历史图像给Qwen语义侧，并没有显式将上一步语言模型KV传入下一次generate。因此不能将两条分支一概说成跨步永久缓存。更长记忆也可能带来检索困难及细节损失。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，第3节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\read-JANUSVLN.md
新增性能数据说明：AstraNav GOAT的1 m判据与SoftNav/MSGNav的0.25 m不同，不应跨分支直接比较成功率。Janus采用主表R2R SPL=56.8，附录同配置写56.6，不自行统一。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
mem_astra_ovon_U: AstraNav-Memory，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=62.5%，SPL=34.9%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 2。协议：1 m；图像与位姿历史。
mem_astra_goat_U: AstraNav-Memory，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=62.7%，SPL=56.9%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 1。协议：论文1 m成功判据；不可与0.25 m协议直接排名。
mem_janus_r2r: JanusVLN，R2R-CE / Val-Unseen，SR=60.5%，SPL=56.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\ICLR-2026-janusvln-decoupling-semantics-and-spatiality-with-dual-implicit-memory-for-vision-language-navigation-Paper-Conference.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：额外数据版；单RGB；采用主表SPL，附录Table 8为56.6。
mem_janus_rxr: JanusVLN，RxR-CE / Val-Unseen，SR=56.2%，SPL=47.5%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\ICLR-2026-janusvln-decoupling-semantics-and-spatiality-with-dual-implicit-memory-for-vision-language-navigation-Paper-Conference.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：额外数据版；单RGB。

## Slide 13
历史记忆：各benchmark与划分结果
15
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR % | SPL %
HM3D-OVON / Val-Seen | AstraNav-Memory | 65.6 | 35.4
HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms | AstraNav-Memory | 57.5 | 33
HM3D-OVON / Val-Unseen | AstraNav-Memory | 62.5 | 34.9
GOAT-Bench / Val-Seen | AstraNav-Memory | 65.5 | 49
GOAT-Bench / Val-Seen-Synonyms | AstraNav-Memory | 66.8 | 54.7
GOAT-Bench / Val-Unseen | AstraNav-Memory | 62.7 | 56.9
R2R-CE / Val-Unseen | JanusVLN | 60.5 | 56.8
RxR-CE / Val-Unseen | JanusVLN | 56.2 | 47.5
补充：JanusVLN另报OVON Val-Unseen为44.9／31.7，评测细节披露有限，不与AstraNav作严格排名。
来源：AstraNav-Memory 表1–2；JanusVLN 表1–2及附录表6
Notes: JanusVLN附录Table 6的OVON SR/SPL=44.9/31.7，仅作补充。AstraNav全部六个划分结果已列出，Janus只有OVON Val-Unseen、R2R/RxR Val-Unseen报告，不能补填未报告划分。
新增性能数据说明：JanusVLN附录Table 6的OVON SR/SPL=44.9/31.7，仅作补充。AstraNav全部六个划分结果已列出，Janus只有OVON Val-Unseen、R2R/RxR Val-Unseen报告，不能补填未报告划分。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
mem_astra_ovon_S: AstraNav-Memory，HM3D-OVON / Val-Seen，SR=65.6%，SPL=35.4%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 2。协议：1 m；图像与位姿历史。
mem_astra_ovon_Y: AstraNav-Memory，HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms，SR=57.5%，SPL=33%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 2。协议：1 m；图像与位姿历史。
mem_astra_ovon_U: AstraNav-Memory，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=62.5%，SPL=34.9%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 2。协议：1 m；图像与位姿历史。
mem_astra_goat_S: AstraNav-Memory，GOAT-Bench / Val-Seen，SR=65.5%，SPL=49%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 1。协议：论文1 m成功判据；不可与0.25 m协议直接排名。
mem_astra_goat_Y: AstraNav-Memory，GOAT-Bench / Val-Seen-Synonyms，SR=66.8%，SPL=54.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 1。协议：论文1 m成功判据；不可与0.25 m协议直接排名。
mem_astra_goat_U: AstraNav-Memory，GOAT-Bench / Val-Unseen，SR=62.7%，SPL=56.9%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第6页，Table 1。协议：论文1 m成功判据；不可与0.25 m协议直接排名。
mem_janus_r2r: JanusVLN，R2R-CE / Val-Unseen，SR=60.5%，SPL=56.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\ICLR-2026-janusvln-decoupling-semantics-and-spatiality-with-dual-implicit-memory-for-vision-language-navigation-Paper-Conference.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：额外数据版；单RGB；采用主表SPL，附录Table 8为56.6。
mem_janus_rxr: JanusVLN，RxR-CE / Val-Unseen，SR=56.2%，SPL=47.5%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\ICLR-2026-janusvln-decoupling-semantics-and-spatiality-with-dual-implicit-memory-for-vision-language-navigation-Paper-Conference.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：额外数据版；单RGB。
新增性能数据说明：
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
mem_janus_ovon: JanusVLN，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=44.9%，SPL=31.7%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\ICLR-2026-janusvln-decoupling-semantics-and-spatiality-with-dual-implicit-memory-for-vision-language-navigation-Paper-Conference.pdf，PDF第19页，Table 6。协议：未完整披露该项评测细节，作附录补充报告。

## Slide 14
AstraNav-Memory：压缩后读取长期历史
16
主配置每帧视觉token：原始598个，压缩后30个
图像与位姿成对输入模型，用于预测目标位置或下一探索前沿坐标。
来源：AstraNav-Memory，图2（PDF第4页）；压缩算子按正文第3.2节解释
Notes: 原始Qwen2.5-VL在该输入设置下每帧为598个视觉tokens，主配置压缩后每帧30个。冻结的DINOv3提取空间语义特征，压缩模块经空间重排和通道映射减少特征序列，再接入Qwen2.5-VL的视觉编码接口。相机位姿作为文字tokens放在对应图像之前，帮助模型将图像内容与位置关联。模型生成文字及目标或探索前沿的二维坐标，并交由下层导航。记忆本体是图像与位姿序列，不能等同于显式对象级地图。原图压缩模块标注PixelShuffle，而正文第3.2节写PixelUnshuffle，本页按照正文解释空间重排压缩。训练冻结DINOv3，微调压缩器及Qwen，采用32张H20，论文未报告训练总时长。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第4页，图2及第3.1–3.2节；PDF第5页，训练设置

## Slide 15
AstraNav-Memory：历史长度与信息损失
17
论文效率实验
历史设置 | SR % | 推理 秒 | 显存 GB
50帧，原始输入 | 60.2 | 10.3 | 90.6
50帧，压缩输入 | 56.6 | 2.2 | 46.8
100帧，压缩输入 | 57.5 | 4.2 | 68.5
200帧，压缩输入 | 55.2 | 5.6 | 86.8
更长历史仍有代价
同为50帧，推理由10.3秒降到2.2秒，SR也由60.2%降到56.6%。
压缩后100帧优于200帧。历史长度、细节损失与模型读取能力共同影响结果。
压缩行采用原表16×空间压缩标记，与598到30的最终token统计口径不同。
整理自 AstraNav-Memory 表3。推理单位：秒／指令；显存按原表口径保留
Notes: 左表完整摘录论文表3的四个配置，SR、推理时长及显存均沿用该表口径。相同50帧输入下，压缩降低了推理时长与显存，但SR也下降，不能只报告效率改善。100帧压缩配置的SR高于200帧配置，说明历史容量不是唯一因素。论文表4在均匀抽样子集上也显示极强压缩可能明显损害准确率。“16×”是压缩模块的空间token标记，而598到30是原始Qwen路径与压缩路径的最终token数量比较，分母不同，不应混为一个比值。表3的显存值没有明确单卡最低部署口径，本页原样保留，不将其解释成单卡显存门槛。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，PDF第7页，表3、表4与第4.3节

## Slide 16
探索与目标搜索：方法与领先结果
18
核心问题：目标尚未出现时，下一步去哪里更有价值
主要方法
已收录主结果概览（%）
VLFM：语义价值地图
累积图文相似度
评价地图前沿的价值
OpenFrontier：视觉前沿
评价图像中候选方向
结合信息增益与距离
目标确认闭环
执行移动后更新观测
核查目标是否满足描述
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR | SPL
Gibson / Val | VLFM† | 84 | 52.2
HM3D ObjectNav / Val | OpenFrontier | 77.3 | 35.6
MP3D ObjectNav / Val | OpenFrontier | 40.7 | 17.8
HM3D-OVON / Seen | VLFM† | 35.2 | 18.6
HM3D-OVON / Synonyms | VLFM† | 32.4 | 17.3
HM3D-OVON / Unseen | OpenFrontier | 39 | 20.1
† 本分支仅一篇报告该benchmark或划分，列原值而不推断领先性。VLFM的OVON数据来自基准论文重评。
SR：成功率。SPL：按路径长度加权的成功率。范围仅限已收录论文，完整协议与来源见备注
Notes: 探索前沿通常位于已知区域与未知区域的交界，是继续探索的候选位置。VLFM利用RGB与目标文字的图文相似度生成语义价值，将多视角观测按置信度融合到俯视价值地图中，再评价前沿位置。OpenFrontier将候选前沿直接标在RGB图像中，让VLM利用原始场景上下文判断目标相关性，结合FrontierNet预测的信息增益及距离选择全局前沿。前者侧重累积空间价值，后者侧重将可行动位置作为VLM的推理接口。两者均复用预训练组件，无需新增导航专项训练，但需要感知和控制后端。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\VLFM_Vision-Language_Frontier_Maps_for_Zero-Shot_Semantic_Navigation.pdf，第IV节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\2026_RSS_OpenFrontier.pdf，第III节
新增性能数据说明：OpenFrontier在同一张表中列出VLFM并在HM3D、MP3D与OVON Val-Unseen的SR/SPL均更高。Gibson及OVON Seen/Synonyms只有VLFM报告，不能将OpenFrontier未报告项记为零。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
exp_vlfm_gibson: VLFM，Gibson / Val，SR=84%，SPL=52.2%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\VLFM_Vision-Language_Frontier_Maps_for_Zero-Shot_Semantic_Navigation.pdf，PDF第5页，Table I。协议：VLFM原论文验证设置。
exp_open_hm3d: OpenFrontier，HM3D ObjectNav / Val，SR=77.3%，SPL=35.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\2026_RSS_OpenFrontier.pdf，PDF第5页，Table I。协议：Gemini-2.5-Flash；同一套系统参数。
exp_open_mp3d: OpenFrontier，MP3D ObjectNav / Val，SR=40.7%，SPL=17.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\2026_RSS_OpenFrontier.pdf，PDF第5页，Table I。协议：Gemini-2.5-Flash；同一套系统参数。
exp_vlfm_ovon_S: VLFM，HM3D-OVON / Val-Seen，SR=35.2%，SPL=18.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\00_数据集与任务基准\2024_IROS_HM3D_OVON.pdf，PDF第6页，HM3D-OVON Table III。协议：HM3D-OVON基准论文重评，来源为基准PDF。
exp_vlfm_ovon_Y: VLFM，HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms，SR=32.4%，SPL=17.3%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\00_数据集与任务基准\2024_IROS_HM3D_OVON.pdf，PDF第6页，HM3D-OVON Table III。协议：HM3D-OVON基准论文重评，来源为基准PDF。
exp_open_ovon: OpenFrontier，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=39%，SPL=20.1%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\2026_RSS_OpenFrontier.pdf，PDF第5页，Table I。协议：Gemini-2.5-Flash；同一套系统参数。

## Slide 17
OpenFrontier：在图像中评价探索方向
19
标记候选前沿后，VLM根据周围场景判断哪个方向更可能通向目标
FrontierNet提供探索先验，VLM提供目标相关概率，三维后端维护全局候选位置。
来源：OpenFrontier，图2（PDF第2页）
Notes: 图中以“去客厅”为例。FrontierNet从关键帧识别视觉前沿簇，并给出探索信息增益估计。系统在RGB图像上为前沿加标记，让VLM一次评价各候选与目标的相关概率。语义概率重新加权信息增益后，将前沿投影到三维空间并加入稀疏的全局候选集合。系统反复合并重复前沿、删除已到达或失败候选，并选择适合的下层导航执行。该架构不要求构建稠密三维语义地图，但前沿三维定位和目标接近仍需要几何信息。视觉语义决策与实际运动执行通过前沿位姿连接，VLM不直接控制每个电机动作。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\2026_RSS_OpenFrontier.pdf，PDF第2页，图2；PDF第3–4页，第III节

## Slide 18
OpenFrontier：候选效用与目标确认
20
前沿效用的组成
目标相关概率 × 信息增益 ÷ 到达距离
量 | 来源与含义
目标相关概率 | VLM根据图像与目标评估方向
信息增益 | FrontierNet预测可揭示的未知空间
到达距离 | 当前位置到候选前沿的空间距离
停止前的目标确认
1 提出观察位置
分割检测到疑似目标，结合深度与位姿，生成面向物体的观察位置。
2 到达后再次核查
由VLM检查当前图像，判断该物体是否满足目标描述。
确认后靠近目标。未确认则丢弃假设，恢复前沿搜索。
整理自 OpenFrontier 第III节。仍依赖相机几何、位姿和下层导航，推理开销另计
Notes: 正文公式将目标相关概率p与FrontierNet信息增益估计g相乘，再除以机器人到前沿的欧氏距离，得到用于全局选择的效用。这是启发式选择分数，不是保证最优的概率模型。目标确认属于另一个闭环：开放词汇分割先给出疑似物体掩码，利用深度和位姿估计三维中心，在物体前方插入优先级极高的观察位姿前沿。到达该处后由VLM再次确认。确认则靠近目标，未确认则移除假设并继续搜索。系统可以接PointGoal策略，或使用可选几何地图规划器。该方法无需导航专项训练不等于不使用预训练感知模型，也不意味着无需深度或位姿。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\2026_RSS_OpenFrontier.pdf，PDF第4页，公式1–3、算法1与目标确认说明
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\read.md

## Slide 19
策略训练与优化：方法与领先结果
21
核心问题：怎样训练目标搜索策略，并适应未见类别
主要方法
已收录主结果概览（%）
OVSegDT
目标掩码与辅助重建
动作熵调节BC／PPO配比
CompassNav
SFT建立决策基础
GRPO比较候选动作质量
OVON指标各有领先
SR较高：OVSegDT
SPL较高：CompassNav
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR | SPL
HM3D-OVON / Unseen | OVSegDT | 44.7 | 20.6
HM3D-OVON / Unseen | CompassNav | 43.5 | 21.6
HM3D ObjectNav / 表2 | CompassNav | 61.6 | 27.8
MP3D ObjectNav / Val | CompassNav | 42 | 17.5
Instance-ImageNav / 表2 | CompassNav | 35.6 | 14.8
ProcTHOR / 未见环境 | CompassNav | 58.1 | 32.8
两篇传感器与评测设置不同，最高报告值分别保留。OVSegDT为三次实验均值；全部划分与标准差见下一页。
SR：成功率。SPL：按路径长度加权的成功率。范围仅限已收录论文，完整协议与来源见备注
Notes: 本分支重点是训练信号和优化方式。OVSegDT通过目标二值分割掩码提供类别无关的视觉定位线索，使用辅助掩码重建、语义奖励，以及基于动作熵的行为克隆与PPO配比。CompassNav将可通行区域构造成带编号的候选动作，先用成功示范进行SFT，再用GRPO比较同一观察下多次回答的动作质量。其奖励包含候选动作到目标的距离分数与差距感知最优动作奖励。推理时不把真实目标坐标或训练距离标签交给VLM。BC指行为克隆，PPO指近端策略优化，SFT指监督微调，GRPO指组相对策略优化。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，第4节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\read-CompassNav.md
新增性能数据说明：不将OVSegDT的较高SR与CompassNav的较高SPL合成一行。CompassNav表1和表2中的HM3D版本未完整对应v1/v2，按原表标签分别保留，不把61.6当作56.6的同条件更新值。
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
train_ovseg_U: OVSegDT，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=44.7%，SPL=20.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，PDF第7页，Table 1。协议：预测YOLOE掩码；RGB策略；均值±标准差。
train_compass_ovon: CompassNav，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=43.5%，SPL=21.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第14页，Table 6。协议：沿Nav-R1评测设置；深度与位姿用于候选生成。
train_compass_hm3d2: CompassNav，HM3D ObjectNav / Table 2 设置，SR=61.6%，SPL=27.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置
train_compass_mp3d: CompassNav，MP3D ObjectNav / Val，SR=42%，SPL=17.5%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置
train_compass_iin: CompassNav，Instance-ImageNav / Table 2 设置，SR=35.6%，SPL=14.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置
train_compass_procthor: CompassNav，AI2-THOR / ProcTHOR / 未见合成环境，SR=58.1%，SPL=32.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第14页，Table 7。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置

## Slide 20
策略训练与优化：完整结果与统计口径
22
Benchmark／设置 | 论文／配置 | SR % | SPL %
OVON / Val-Seen | OVSegDT | 43.6 ± 0.4 | 20.1 ± 0.2
OVON / Val-Seen-Synonyms | OVSegDT | 40.1 ± 0.4 | 17.9 ± 0.1
OVON / Val-Unseen | OVSegDT | 44.7 ± 0.4 | 20.6 ± 0.2
OVON / Val-Unseen | CompassNav | 43.5 | 21.6
HM3D ObjectNav / 表1设置 | CompassNav | 56.6 | 27.6
HM3D ObjectNav / 表2设置 | CompassNav | 61.6 | 27.8
MP3D ObjectNav / Val | CompassNav | 42 | 17.5
Instance-ImageNav / 表2设置 | CompassNav | 35.6 | 14.8
ProcTHOR / 未见环境 | CompassNav | 58.1 | 32.8
HM3D保留原表1／表2设置，不自行对应v1／v2；±为三随机种子的标准差。仅比较主配置，不混入真值掩码消融。
来源：OVSegDT 表1；CompassNav 表1–2、附录表6–7
Notes: 新增性能数据说明：
比较范围：已收录14篇方法论文，按当前分类分支分别选择主结果。未经统一复测，不同传感器、阈值或子集不得理解为严格排行榜。SR与SPL始终取自同一论文同一配置。SuperNav的SPL已从0–1转换到百分制。
train_ovseg_S: OVSegDT，HM3D-OVON / Val-Seen，SR=43.6%，SPL=20.1%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，PDF第7页，Table 1。协议：预测YOLOE掩码；RGB策略；均值±标准差。
train_ovseg_Y: OVSegDT，HM3D-OVON / Val-Seen-Synonyms，SR=40.1%，SPL=17.9%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，PDF第7页，Table 1。协议：预测YOLOE掩码；RGB策略；均值±标准差。
train_ovseg_U: OVSegDT，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=44.7%，SPL=20.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，PDF第7页，Table 1。协议：预测YOLOE掩码；RGB策略；均值±标准差。
train_compass_ovon: CompassNav，HM3D-OVON / Val-Unseen，SR=43.5%，SPL=21.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第14页，Table 6。协议：沿Nav-R1评测设置；深度与位姿用于候选生成。
train_compass_hm3d1: CompassNav，HM3D ObjectNav / Table 1 设置，SR=56.6%，SPL=27.6%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置
train_compass_hm3d2: CompassNav，HM3D ObjectNav / Table 2 设置，SR=61.6%，SPL=27.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置
train_compass_mp3d: CompassNav，MP3D ObjectNav / Val，SR=42%，SPL=17.5%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第8页，Table 1。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置
train_compass_iin: CompassNav，Instance-ImageNav / Table 2 设置，SR=35.6%，SPL=14.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第8页，Table 2。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置
train_compass_procthor: CompassNav，AI2-THOR / ProcTHOR / 未见合成环境，SR=58.1%，SPL=32.8%。来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_CompassNav.pdf，PDF第14页，Table 7。协议：最终SFT+RFT配置；1 m成功判据。HM3D表1/表2未完整对应v1/v2，保留原表设置

## Slide 21
OVSegDT：目标掩码怎样进入策略
23
输入
当前RGB、目标文字、
上一步动作、目标二值掩码。
时间建模
Transformer读取最近100步，
预测动作分布与状态价值。
辅助监督
重建目标掩码，促使序列特征
保留目标位置线索。
来源：OVSegDT，图2（PDF第4页）。图中分割头为训练辅助头，输入掩码由外部感知提供
Notes: 从图底部向上阅读。RGB和目标文字由冻结SigLIP编码，上一步动作使用查表嵌入，目标二值掩码由ResNet9编码。将这些特征拼接为每一步的观测向量，最近100步观测送入4层、8头、隐藏维度512的decoder-only Transformer。动作头预测6个高层离散动作的分布，价值头服务于强化学习，分割头重建当前目标掩码，辅助学习目标相关特征。分割头是训练时的辅助头，不应与提供输入掩码的外部YOLOE混淆。策略推理采用RGB，不需深度或里程计作为策略传感器输入；但训练时专家、奖励和真值掩码使用模拟器特权信息。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，PDF第4页，图2与第4.1节；PDF第5页，辅助分割监督

## Slide 22
OVSegDT：BC 与 PPO 的自适应配比
24
使用动作熵的滑动平均，连续调节两种学习信号的权重
策略状态 | BC 比重 | PPO 比重
高熵：动作选择较分散 | 增大，更多学习专家 | 减小
低熵：动作选择更集中 | 减小 | 增大，更多依赖交互奖励
适应预测掩码
真值掩码训练2亿步，
再使用YOLOE预测掩码适配1500万步。
HM3D-OVON Val-Unseen
SR 44.7 ± 0.4%，SPL 20.6 ± 0.2%
目标掩码的质量仍然影响泛化。
整理自 OVSegDT 第4.2–4.3节及表1。指标为三随机种子均值±标准差；训练2 × A100
Notes: EALM追踪动作分布的Shannon熵，并取指数移动平均。正文将其在线性区间映射为PPO权重lambda，BC权重为1-lambda。较高熵说明策略动作分布较分散，增加BC；较低熵说明动作分布集中，提高PPO比重。权重连续变化，不要求人为指定切换时刻。这里的熵是模型不确定性代理，不保证低熵动作一定正确。整体损失还包括价值回归、熵奖励和辅助分割损失。使用真值掩码训练200M步，再对YOLOE预测掩码用PPO适配15M步。表1最终预测掩码配置在HM3D-OVON Val-Unseen的SR为44.7±0.4，SPL为20.6±0.2，三随机种子均值±标准差。依赖掩码质量及校准，不能由2张A100推出总训练成本很低。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，PDF第5页，公式5–9；PDF第6页，训练与预测分割适配；PDF第7页，表1

## Slide 23
评测基准：各自检验什么
25
任务定义决定应验证哪一种能力
基准 | 任务或资源 | 主要检验内容
HM3D Semantics | 室内三维场景语义标注 | 提供物体与空间语义基础
HM3D-OVON | 开放词汇类别目标导航 | 已见、同义词及未见类别泛化
GOAT-Bench | 多模态目标连续导航 | 历史积累与跨目标复用
SG3D / SG-LLM | 顺序目标定位与导航， 以及相应模型基线 | 任务上下文与跨步骤对象引用
整理自四篇基准论文。跨论文比较需对齐目标类型、传感器、划分及成功条件
Notes: 这四项属于数据集与评测资源，独立于五个方法分支。HM3D Semantics主要提供室内三维语义标注。HM3D-OVON用已见、同义词和未见类别切分考查开放词汇目标泛化。GOAT-Bench把类别、图像及语言目标串成连续子任务，检验同一环境中历史经验的复用。SG3D侧重任务上下文中的顺序目标定位和导航，后续目标可能隐含引用前序对象；SG-LLM是其中的模型基线。不同基准的传感器、成功条件、划分和序列协议不同，结果不能直接作为统一排名。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\00_数据集与任务基准\README.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\00_数据集与任务基准\2024_SG3D_Sequential_Grounding_and_Navigation.pdf，第1–3节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\00_数据集与任务基准\2024_CVPR_GOAT_Bench.pdf，第3–4节

## Slide 24
GOAT-Bench：连续多模态目标任务
26
同一环境内依次完成5至10个子任务，环境与智能体状态持续保留
目标形式
类别名称
参考图像
语言描述
历史价值
复用已见物体及位置，
减少后续重复探索。
评测成功率与路径效率，检验跨目标经验复用。
来源：GOAT-Bench，图1与第3节
Notes: 图1例子从同一环境出发，依次寻找躺椅、图中的烤箱、客厅茶几上的白色书等目标。每个episode包含5至10个子任务，目标形式可为类别名称、参考图像或自然语言描述。一个子任务结束后继续给下一个目标，环境与智能体状态不重置，因此此前探索过的物体和空间可以帮助后续搜索。原始论文第3节规定每子任务最多500步，并在目标实例1米内调用STOP作为成功条件，实际复现实验应始终核对所用版本的评测配置。评价既包括成功率，也包括SPL等路径效率。该基准为历史记忆和统一目标接口提供验证场景，不保证任何特定记忆方案有效。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\00_数据集与任务基准\2024_CVPR_GOAT_Bench.pdf，PDF第1页，图1；PDF第3页，第3节任务定义

## Slide 25
五个方向的贡献位置
27
按主要方法贡献归类，同一系统可以同时采用多个方向的组件
方向 | 重点改变的环节 | 典型输出或载体 | 代表论文
系统组织架构 | 模块职责与任务接口 | 子目标、航点或统一决策 | OmniNav
环境表征 | 观测信息的组织与表达 | 场景图或连续特征 | MSGNav
历史记忆 | 跨时间信息的保留与读取 | 压缩历史或隐式缓存 | AstraNav-Memory
探索与目标搜索 | 候选位置的价值与目标确认 | 下一探索位置 | OpenFrontier
策略训练与优化 | 监督、奖励与优化配比 | 学到的导航策略 | OVSegDT
依据当前文献集归纳。训练算力与传感器作为独立属性见后续页面
Notes: 该表是针对当前14篇方法文献的工作性归纳，按主要技术贡献安排一级分支，不宣称是整个领域唯一或互斥的分类。实际系统可能同时包含统一架构、三维表征、长期记忆、前沿搜索与训练优化。分析一篇文章时可以先问主要改变哪个环节，再给其他环节交叉标签。训练算力和传感器应作为独立比较属性，不能由其大小决定一级归类。五篇代表分别用于阐释一个具体路线，不能代替该分支的全部论文。
资料来源：
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_ICLR_OmniNav.pdf，方法章节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\04_三维空间表征与目标推理\2026_CVPR_MSGNav.pdf，方法章节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\2026_CVPR_AstraNav-Memory.pdf，方法章节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\02_语义地图与前沿探索\2026_RSS_OpenFrontier.pdf，方法章节
E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\01_模仿学习与强化学习导航\2026_CVPR_OVSegDT.pdf，方法章节

## Slide 26
系统组织架构
28
程序与工具／技能编排、快慢系统分层协作
多任务及规划、定位、探索与导航能力的统一建模
文献 | 训练 GPU 配置 | 时长与备注
TANGO | 无需新增导航专项训练 | 复用预训练模型
SuperNav | 主模型与几何执行器无需专项训练 | 学习式执行器 GPU 配置未报告
OmniNav | 阶段1：96 × H20 阶段2：64 × H20 | 120小时 48小时
D3D-VLP | 4 × RTX 6000 Ada | 约14天
Uni-NaVid | 40 × H800 | 约35小时
MTU3D | 4 × A100 | 约164 GPU·小时
训练配置沿用源文档口径，基础模型与复用组件的预训练开销另计
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
程序与工具／技能编排、快慢系统分层协作，以及多任务或规划、定位、探索与导航能力的统一建模。
TANGO：无需新增导航专项训练
SuperNav：主模型与几何执行器无需；可选学习式执行器的 GPU 配置未报告
OmniNav：阶段1 96×H20，120小时；阶段2 64×H20，48小时
D3D-VLP：4×RTX 6000 Ada，约14天
Uni-NaVid：40×H800，约35小时
MTU3D：4×A100；约164 GPU·小时
SuperNav执行器训练：https://arxiv.org/html/2610.12126v1，附录C.2。

## Slide 27
环境表征
29
三维场景图组织物体、空间信息与视觉证据
三维物体和前沿特征的 soft-token 表示接口
文献 | 训练 GPU 配置 | 时长与备注
MSGNav | 无需新增导航专项训练 | 推理资源另计
SoftNav | 1 × RTX 4090 | 时长未报告
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
用三维场景图组织物体、空间信息与视觉证据；将三维物体和前沿特征转换为视觉语言模型可使用的 soft tokens。
MSGNav：无需新增导航专项训练
SoftNav：1×RTX 4090；时长未报告

## Slide 28
历史记忆
30
长期视觉历史压缩
语义与空间双分支记忆、历史缓存与滑动窗口更新
文献 | 训练 GPU 配置 | 时长与备注
AstraNav-Memory | 32 × H20 | 时长未报告
JanusVLN | 64 × H20 | 约31小时 笔记转引作者答复
JanusVLN 配置据阅读笔记转引作者答复，本次未能加载评论正文
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
压缩长期视觉历史，维护语义与空间双分支记忆，并通过历史缓存和滑动窗口更新跨帧信息。
AstraNav-Memory：32×H20；时长未报告
JanusVLN：64×H20，约31小时；阅读笔记转引作者答复
JanusVLN配置由源文档转引阅读笔记中的作者答复。本次未能加载评论正文，未独立复核。
阅读笔记：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\05_视觉语言动作决策与视频记忆\read-JANUSVLN.md
作者答复：https://github.com/MIV-XJTU/JanusVLN/issues/3#issuecomment-3375195701

## Slide 29
探索与目标搜索
31
语义价值地图与视觉前沿
结合目标相关性、信息增益和距离选择探索位置，并确认目标
文献 | 训练配置 | 统计口径
VLFM | 无需新增导航专项训练 | 复用组件的预训练开销另计
OpenFrontier | 无需新增导航专项训练 | 运行与推理仍需计算资源
源文档未将运行显卡配置计作训练算力
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
构建语义价值地图或生成视觉前沿，利用目标相关性、信息增益和距离等评价探索位置，并进行目标确认。
VLFM：无需新增导航专项训练
OpenFrontier：无需新增导航专项训练

## Slide 30
导航策略训练与优化
32
目标分割辅助监督与自适应 BC／PPO 联合优化
基于候选动作质量的 SFT／GRPO 与差距感知奖励
文献 | 训练 GPU 配置 | 训练规模与时长
OVSegDT | 2 × A100 | 约2.15亿环境步 时长未报告
CompassNav | SFT：8 × A800 RFT：8 × H200 | SFT：约12小时 RFT：约56.7小时（估算）
CompassNav 的 RFT 时长按约170步、每步约20分钟换算
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
目标分割辅助监督、自适应 BC／PPO 联合优化，以及基于候选动作质量的 SFT／GRPO 与差距感知奖励设计。
OVSegDT：2×A100；约2.15亿环境步，时长未报告
CompassNav：SFT 8×A800，约12小时；RFT 8×H200，约56.7小时（估算）
CompassNav RFT时长为源文档估算：170步×20分钟/步≈56.7小时。

## Slide 31
数据集与评测基准
33
场景语义标注、开放词汇与多模态目标构建
连续或顺序任务设计，以及评测协议和基线设计
文献 | 训练算力统计口径
HM3D Semantics | 数据集本身不适用，导航基线另计
HM3D-OVON | 按各基线分别统计
GOAT-Bench | 按各基线分别统计
SG3D / SG-LLM | 按 SG-LLM 等基线分别统计
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
场景语义标注、开放词汇与多模态目标构建、连续或顺序任务设计，以及评测协议和基线设计。
HM3D Semantics：数据集本身不适用；导航基线另计
HM3D-OVON：按各基线分别统计
GOAT-Bench：按各基线分别统计
SG3D / SG-LLM：按 SG-LLM 等基线分别统计

## Slide 32
训练算力统计口径
34
统计项 | 口径
配置来源 | 各篇阅读笔记记录的论文或作者报告配置
成本范围 | 基础模型与复用组件的预训练开销另计 免训练方法仍需推理资源
时间与卡时 | GPU·小时 = GPU 数量 × 训练小时数 不同型号 GPU 的卡时分别保留
缺失与估算 | 未报告的数据保留“未报告” CompassNav RFT 的约56.7小时属于换算估计
JanusVLN 的训练配置保留“阅读笔记转引作者答复”来源说明
Notes: 资料来源：E:\科研_机器人\HM3D-OVON\HM3D_OVON_Papers\一级分支分类.md
资料口径沿用源文档。GPU·小时表示GPU数量乘以训练小时数，不能把不同GPU型号的卡时直接视为等价算力。
SuperNav学习式执行器训练见：https://arxiv.org/html/2610.12126v1，附录C.2。
JanusVLN作者答复由源文档及阅读笔记转引，本次网页未加载评论正文。